## Slide 1
面向阿尔茨海默患者的 EEG 闭环游戏干预系统
— 系统调研汇报 —
调研方向：AD 稳定 EEG 指标 · 游戏干预框架 · 闭环控制架构
2026年04月03日

## Slide 2
汇报大纲
01
研究背景与动机
02
AD 患者稳定 EEG 指标
03
关键发现：Alpha 双相轨迹
04
文献中的游戏干预方案
05
游戏设计框架建议
06
闭环控制架构
07
下一步计划

## Slide 3
01 研究背景与动机
阿尔茨海默病 (AD)
• 全球预计 2050 年影响 1.315 亿人
• 经济负担：全球 $9.1 万亿/年
• 病理机制：Aβ 沉积 → tau 过磷酸化 → 突触丧失 → 神经退行
• 临床前期病变可提前 20 年开始
• 目前无法治愈，干预越早效果越好
为什么用 EEG + 游戏？
• EEG：非侵入、低成本、毫秒级时间分辨率
• 专家共识推荐 rsEEG 用于 AD 临床试验 (Babiloni 2021)
• 游戏化：提高患者依从性和参与度
• 闭环：实时神经反馈，个性化干预
• 文献中已有 5+ 种闭环游戏报告有效

## Slide 4
核心参考文献
📄 文献 1 — 专家共识 (Babiloni et al. 2021)
Alzheimers & Dementia, IF≈14, 60+ 专家联合署名
推荐 rsEEG 指标用于 AD 临床试验
核心：α 功率/峰频 + δ/θ 功率 + 连接性(DTF/PLI/LLC)
标准化记录与分析流程
📄 文献 2 — 系统综述 (Sohrabpour et al. 2025)
Alzheimers & Dementia, 49 篇多模态研究系统综述
EEG/MEG + PET/CSF 蛋白标志物联合分析
核心发现：α 振荡双相轨迹（先升后降）
频段-病理特异性：δ/θ↔Aβ, α/β↔Aβ+tau
📚 闭环游戏相关文献 (7篇)
[Cancer 2024] Prinsloo — BCI 游戏治疗 CIPN，双盲 RCT，d=1.07
[Front Hum Neurosci 2019] Arvaneh — P300 自适应 BCI 注意力训练，30min 即见效
[J Healthc Eng 2021] Wang — 3 种严肃游戏 (拔河/小鸟/果冻)，5 级注意力闭环
[J Neuroeng Rehabil 2026] Yan — 平板 Go/NoGo + 单通道 EEG 神经反馈 (ADHD)
[Neuroscience 2026] Yang — Unity SkiSport 滑雪游戏 + XGBoost 自适应难度 (ADHD)

## Slide 5
02 AD 患者稳定 EEG 指标 — 总览
#
指标
状态
共识级别
效应量(d)
实时性
推荐
1
频谱慢化 (α↓+δ/θ↑)
静息
⭐⭐⭐⭐⭐
0.8-1.5
⚡即时
✅ 确定
2
SPR = (α+β)/(δ+θ)
静息+任务
⭐⭐⭐⭐
1.0-1.8
⚡即时
✅ 确定
3
Alpha 峰频率↓ (APF)
静息
⭐⭐⭐⭐⭐
0.9-1.3
⚡即时
✅ 确定
4
P300 潜伏期↑ 振幅↓
任务
⭐⭐⭐⭐⭐
1.0-1.5
⏱1-3s
✅ 确定
5
Beta 功率↓
静息
⭐⭐⭐⭐
0.7-1.0
⚡即时
✅ 确定
6
α/β 功能连接↓
静息
⭐⭐⭐⭐
0.6-1.0
⏱2-4s
🔶 大概率
7
Delta 功率↑
静息
⭐⭐⭐⭐
0.5-1.0
⚡即时
🔶 大概率
8
微状态 C↓
静息
⭐⭐⭐
—
⏱阶段性
🔶 大概率

## Slide 6
指标 1: 频谱慢化 — 最经典的 AD EEG 标志
现象与机制
• 后部 Alpha (8-12Hz) 功率 显著降低
• Delta (<4Hz) / Theta (4-8Hz) 功率 广泛增加
• 整体频谱向慢波方向偏移
机制 (Babiloni 2021 生理模型):
正常：皮层-丘脑-基底前脑-脑干网络
→ 主导 Alpha 节律 → 调节唤醒/意识
AD：胆碱能退化 → ACh↓ → 低频活动↑
丘脑-皮层 "断连模式"
→ Alpha 去同步化 + Delta/Theta 异常增强
数据支撑
文献支持：40+ 年持续复现
- Sohrabpour 2025: 10+ 篇独立报告 δ/θ↑
- Sohrabpour 2025: 8+ 篇独立报告 α↓
- Babiloni 2021: 专家共识一级推荐
效应量：
- Alpha 下降: Cohen's d = 0.8-1.5
- Delta 增加: Cohen's d = 0.8-1.2 (中晚期)
认知关联：
- δ/θ 功率 ↔ MMSE 负相关
- α 功率 ↔ MMSE 正相关
关键通道：P3, P4, O1, O2, Pz (后部)

## Slide 7
指标 2-3: SPR 综合比值 + Alpha 峰频率
SPR = (α+β) / (δ+θ)
• 整合四个频段的综合指标
• 效应量 d = 1.0-1.8（比单频段更鲁棒）
• Aβ+ aMCI 中显著降低
⭐ 核心优势：
避免了 Alpha 双相轨迹的陷阱
即使 α 代偿性↑，若 δ/θ 也在↑
SPR 仍会下降 → 更可靠
POSI (病理性振荡慢化指数)：
考虑年龄匹配健康对照的偏移
与认知评分强负相关
→ 推荐作为闭环系统的主控变量
Alpha 峰频率 (APF)
• 正常人：~10-10.5 Hz
• MCI 患者：~9.5 Hz
• AD 患者：~8-9 Hz
⭐ 核心优势：
即使 α 功率代偿性升高
APF 仍然下移
→ 比 α 功率更稳健的早期指标
稳定性：
test-retest ICC = 0.85-0.92
是 EEG 中最稳定的个体特征
分子关联：
与 PET Aβ/tau 负相关
与 CSF Aβ42 正相关

## Slide 8
指标 4-5: P300 + Beta 功率
P300 潜伏期延长 + 振幅降低
• 任务态指标（需 oddball 范式）
• 潜伏期延长 30-80ms，振幅降低 2-5μV
• 效应量：潜伏期 d=1.0-1.5, 振幅 d=0.8-1.2
认知意义：
直接反映 "注意力分配/目标检测" 能力
与工作记忆、反应速度强相关
🎮 与游戏的天然联系：
P300 = "检测到新异刺激" 的脑反应
游戏中嵌入目标检测任务
（找不同、捕捉特定物品）
→ 直接诱发和监测 P300
→ P300 改善 = 通关/升级条件
Beta 功率降低
• 静息态，枕/颞/顶区
• Beta (12-30Hz) 显著降低
• 效应量：d = 0.7-1.0
AD 特异性（关键）：
SNAP 患者 Beta 反而增加
AD 患者 Beta 降低
→ 可用于 AD vs 非 AD 鉴别
分子关联：
与 Aβ 正相关/倒 U 型
与 tau 负相关
🎮 游戏映射：
Beta ↔ 主动认知参与
→ 作为 "参与度" 指标

## Slide 9
03 关键发现：Alpha 双相轨迹 ⚠
Sohrabpour et al. (2025) 的核心突破
Alpha 振荡在 AD 全病程中呈倒 U 型（双相）轨迹
α 活动 ↑ ╱╲ │ ╱ ╲ │ ╱ ╲ │───╱── 基线 ── ╲─────────── │ ╲ ↓ ╲________ 临床前(Aβ+) MCI 轻度AD 中重度AD
机制解释
早期：Aβ 损伤 GABA 能抑制性中间神经元
→ E/I 失衡 → 皮层过度兴奋 → α 代偿↑
中期：tau 病理加速 → 突触丧失
→ 神经退行 → α 开始下降
晚期：广泛神经元丢失 → α 严重衰减
⚠ 对闭环设计的影响
不能简单用 "α↓ = AD 恶化" 做闭环
MCI/早期 AD 患者 α 可能正常甚至偏高
→ 解决方案：
1. 用 SPR 代替单一 α 功率
2. 用 APF（不受双相影响）
3. 分期考虑基线差异

## Slide 10
大概率指标（辅助评估）
α/β 功能连接↓
AEC/Coherence/PLV
d = 0.6-1.0
多种算法方向一致
⭐ α/β AEC↓ 出现在
认知下降之前
→ 早期预警能力
适合：阶段性评估
Delta 功率↑
AD 特异性标志
d = 0.5-1.0
SNAP 中 δ 反而↓
→ AD 鉴别价值
与 CSF Aβ42 负相关
适合：安全守护
δ过多 = 嗜睡 → 暂停游戏
微状态变化
微状态 A/B 出现率↑
微状态 C/D 出现率↓
微状态 C duration
与 MMSE/MoCA 正相关
与 fMRI 发现高度一致
适合：会话前后对比评估

## Slide 11
04 文献中的游戏干预方案
游戏
来源
目标人群
EEG 指标
效果
EEG 控制视频游戏
Prinsloo 2024
CIPN 疼痛
EEG 全频段
RCT 双盲 d=1.07 ✅
P300 自适应训练
Arvaneh 2019
健康人注意力
P300 能量
30min 见效 P300↑ Alpha↓ ✅
拔河/小鸟/果冻 ×3
Wang 2021
健康人注意力
5级注意力(IRF)
Schulte p<0.05 ✅
平板 Go/NoGo
Yan 2026
ADHD 儿童
单通道额叶
NFb > 纯行为 1月干预 ✅
SkiSport 滑雪
Yang 2026
ADHD
eSense→XGBoost
+21.5% Unity 开发 ✅
⚠ 5/5 游戏干预均报告有效，但：① 无一直接针对 AD 患者 ② 样本量均较小(10-50人) ③ Yang(2026) 存在方法学问题(信息泄漏)

## Slide 12
05 游戏设计框架建议
🏠 记忆花园
目标: 情景记忆
原型: 配对翻牌 / 物品记忆
EEG: P300 + SPR
🎵 节奏之路
目标: 注意力/处理速度
原型: 节奏/音乐追踪
EEG: Alpha + APF
🧩 模式拼图
目标: 执行功能/工作记忆
原型: 模式匹配 / 序列记忆
EEG: SPR + 连接性
🌊 放松港湾
目标: 情绪调节/休息
原型: 冥想 / 呼吸引导
EEG: Alpha + Delta
游戏可调参数空间
难度维度
项目数量 · 时间压力 · 干扰物 · 相似度 · 序列长度
感官维度
视觉对比度 · 音量 · 动画速度 · 颜色饱和度 · 字体大小
反馈维度
奖励频率 · 奖励类型 · 提示等级 · 错误反馈强度
时间维度
单次时长(5-20min) · 休息间隔 · 总训练时长

## Slide 13
06 闭环控制架构
系统数据流
EEG 硬件 ──(BrainFlow/LSL)──▶ Python 处理端 ──(LSL/UDP)──▶ Unity 游戏 │ │ 特征提取 (2s窗口) 参数更新 状态估计 行为数据 控制决策 │ │ ◀──────┘ 数据存储 (EDF+ / SQLite)
三层控制策略
第一层：实时安全守护
0.5s
Delta 过高→暂停; 参与度过低→注意力唤醒; 疲劳→休息引导
第二层：自适应难度调节
5-10s
SPR 为主控变量，PID 控制维持 Flow Zone 目标：TAR/SPR 在个体校准的"最优挑战区间"内
第三层：跨会话个性化
天/周级
追踪长期进步趋势，调整训练计划 检测平台期→切换游戏；APF 回升→提升目标区间

## Slide 14
闭环系统推荐指标组合
⚡ 实时闭环 (每2s)
1. SPR = (α+β)/(δ+θ)
综合认知效率，主控难度
2. APF (Alpha 峰频率)
个体化校准 + 长期追踪
3. Delta 功率
安全守护(疲劳/嗜睡)
🎮 任务嵌入 (游戏内)
4. P300 振幅/潜伏期
目标检测任务表现
通关/升级条件
5. 行为指标
反应时间
准确率
操作模式多样性
📊 阶段评估 (会话前后)
6. Beta 功率
参与度/认知活跃度
7. α/β AEC (连接性)
网络完整性
可能是最早的改善信号
8. 微状态 C
辅助疗效评估

## Slide 15
推荐技术栈
游戏引擎
Unity (C#)
跨平台、生态成熟、EEG SDK 对接方便
EEG 设备
OpenBCI Cyton 8ch
开源、可定制、研究级信号质量
数据流
Lab Streaming Layer (LSL)
神经科学标准，时间同步精确
信号处理
Python (BrainFlow + MNE)
跨设备统一 API + 成熟特征提取
控制策略
PID → XGBoost
先规则积累数据，后 ML 优化
数据存储
EDF+ (原始) + SQLite
标准格式 + 轻量分析数据库

## Slide 16
07 下一步计划
近期 (1-2周)
• 补充 AD/MCI 游戏干预的专项文献调研
• 确定目标人群（MCI? 轻度AD? 中度AD?）
• 选定 EEG 设备（OpenBCI / Emotiv / NeuroSky）
• 搭建 Unity + Python + LSL 基础通信框架
中期 (1-2月)
• 原型开发：先做 1 个子游戏（建议：记忆花园）
• 实现 SPR + APF + Delta 的实时提取 Pipeline
• 实现 PID 自适应难度控制器
• 健康人测试验证闭环功能
远期 (3-6月)
• MCI/AD 患者初步测试（需伦理审查）
• 完善多游戏模块
• 积累数据后切 ML 难度预测
• 论文撰写（框架已搭好）

## Slide 17
谢谢
面向 AD 患者的 EEG 闭环游戏干预系统 · 调研汇报
核心文献: Babiloni et al. 2021 (专家共识) + Sohrabpour et al. 2025 (系统综述) + 7篇闭环游戏文献